LE DOUBLET DEMI-ONDE

Principe :

Le dipôle demi-onde, communément appelé "doublet", est un doublet de Hertz

dont la longueur est théoriquement égale à la moitié de la longueur d'onde

du signal à émettre ou à recevoir. En pratique, pour tenir compte de

l'effet d'extrémité, on adopte une longueur physique de quelques

pour-cents inférieure à la longueur théorique. L'antenne est alimentée en

son centre, là où l'impédance est proche de 75 ohms, par une ligne

symétrique ou un câble coaxial. Dans le cas de l'utilisation d'un câble

coaxial, donc asymétrique, les puristes conseillent de placer un balun au

point d'alimentation du dipôle. Le diagramme de rayonnement de l'antenne

dépend fortement de la hauteur de l'antenne par rapport au sol : un

doublet placé à 0,5 lambda au dessus d'un sol très bon conducteur rayonne

principalement dans deux lobes faisant un angle de 30 degrés par rapport à

l'horizontale. La plus grande partie de l'énergie est rayonnée dans un

plan perpendiculaire au conducteur. Un doublet vertical est

omnidirectionnel. Le fonctionnement de l'antenne dépend étroitement de son

dégagement et de la conductibilité du sol. Sur décamétrique le doublet est

une bonne antenne monobande bidirectionnelle favorable au trafic à moyenne

distance mais pouvant être utilisée pour le DX si sa hauteur dépasse 0,75

lambda. Sur les bandes basses (160 et 80m) la bande de fréquence où le ROS

est minimum est relativement étroite, ce qui ne présente un inconvénient

que sur la bande 80m (3,5 à 3,8 MHz).

Le dipôle demi-onde peut être utilisé sur la bande de fréquence triple de

celle pour laquelle il a été calculé mais son impédance au point

d'alimentation est alors d'une centaine d'ohms (au lieu de 75 ohms). Un

système d'adaptation d'impédance est alors nécessaire au niveau de

l'émetteur (boîte d'accord).

L'impédance au point d'alimentation du doublet dépend nettement de la

hauteur à laquelle est installé l'antenne, surtout dans le cas ou le

dipole est placé à une hauteur inférieure à une demi longueur d'onde.

Réalisation :

La longueur physique du conducteur (fil ou tube) est plus courte que la

demi-longueur d'onde ; pour une antenne filaire décamétrique on pourra la

calculer en mètres à l'aide de la formule simplifiée :

Lphys = 145/f  avec f en MHz.

Si le rapport n=lambda/(diamètre du conducteur) est inférieur à 10000 on

utilisera les formules suivante, en fonction de n :

n = 20 à 30  Lphys = 139/f

n = 30 à 50  Lphys = 141/f

n = 50 à 100     Lphys = 142/f

n = 100 à 250     Lphys = 143/f

n = 250 à 2000     Lphys = 144/f

Réglages :

En émission, mesurer le Rapport d'Ondes Stationnaires (ROS) en différents

points de la bande de travail. Le ROS minimum (proche de 1) indique la

fréquence de résonance de l'antenne. On peut aussi utiliser un pont de

bruit.

La fréquence de résonance peut facilement être ajustée en raccourcissant

ou rallongeant de la même manière chacun des deux brins rayonnants.